20000M3卷帘密封型干式气柜的技术参数

储气柜公称容积：20000 m3

储气柜有效容积：20478.8 m3

储气柜直径：34.377 m

设计压力：4KPa

底面积：928.17 m 2

侧壁高度：28.5 m

总高：    33.9 m

储气介质：燃料气

储气温度：-30～70℃

立柱根数：18根

活塞有效行程：22500mm

地震设计烈度：7（0.1g）

放散管规格数量：DN300   4个

密封橡胶膜面积：1297 m2

储气柜密封形式：两段式橡胶膜密封（又名威金斯式橡胶膜密封型干式气柜）